## Slide 1
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI · TRƯỜNG CNTT & TRUYỀN THÔNG
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Định tuyến thích ứng nhận biết suy luận và độ trễ
cho Hybrid GraphRAG trong hỏi đáp pháp luật tiếng Việt
Reasoning-aware & Latency-aware Adaptive Routing for Hybrid GraphRAG
Sinh viên: Nguyễn Đình Thành — 20225670
GVHD: TS. Phạm Văn Hải · Ngành Khoa học Máy tính
4 tuyến định tuyến
dense · graph · hybrid · clarify
Router 2 giai đoạn
XGBoost + LLM Verifier
Đồ thị 804K nút
Bộ Pháp điển điện tử
Hà Nội, 06/2026
Notes: Chào hội đồng, giới thiệu tên, MSSV, tên đề tài, GVHD. ~15 giây.

## Slide 2
CHƯƠNG 1 · BÀI TOÁN
Cùng một hệ RAG — nhưng câu hỏi pháp luật không đồng nhất
1
TRA CỨU ĐƠN (single-hop)
“Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là gì?”
→ Chỉ cần 1 điều khoản. Tra cứu vector là đủ.
QUAN HỆ / ĐA CHẶNG (multi-hop)
“Văn bản nào sửa đổi Nghị định 100/2019 và mức phạt theo văn bản sửa đổi là bao nhiêu?”
→ Phải lần theo quan hệ SỬA ĐỔI. Vector “mù” quan hệ.
THIẾU NGỮ CẢNH (mơ hồ)
“Văn bản đó còn hiệu lực không?” — chưa rõ “văn bản đó” là gì.
→ Trả lời ngay = rủi ro neo sai căn cứ pháp lý.
VẤN ĐỀ CỐT LÕI
Một chiến lược truy hồi CỐ ĐỊNH cho mọi câu đều không tối ưu:
Chỉ Vector → bỏ sót quan hệ pháp lý.
Luôn duyệt đồ thị → lãng phí, tăng độ trễ.
Không có cơ chế “dừng lại hỏi cho rõ”.
Notes: Ba loại câu hỏi có nhu cầu khác nhau. Chốt: một chiến lược cố định không đáp ứng được cả ba.

## Slide 3
CHƯƠNG 1 · KHOẢNG TRỐNG & ĐÓNG GÓP
Ba hạn chế hiện tại → bốn đóng góp của đồ án
2
BA HẠN CHẾ HIỆN TẠI
1
Hệ RAG lai bật cả hai cơ chế cho MỌI câu → lãng phí chi phí.
2
Định tuyến thích ứng (Adaptive-RAG…) chỉ chọn độ sâu / cỡ mô hình, không chọn giữa Vector và Graph.
3
Chưa coi LÀM RÕ là một hành động định tuyến cho pháp luật tiếng Việt.
BỐN ĐÓNG GÓP
1
Hình thức hoá định tuyến 4 hướng — dense · graph · hybrid · clarify, quyết định trước khi truy hồi.
2
Router 2 giai đoạn nhận biết chi phí — XGBoost nhẹ + LLM Verifier gọi CÓ CHỌN LỌC.
3
Phát hiện mơ hồ theo lịch sử hội thoại — tránh làm rõ thừa khi ngữ cảnh đã đủ.
4
Thực nghiệm toàn diện + phát hiện Oracle — hệ 2 giai đoạn vượt cả Oracle → Giai đoạn 2 là bước suy luận tường minh.
Notes: 3 hạn chế ↔ 3 trục giải pháp. Nhấn đóng góp 4 — phát hiện Oracle.

## Slide 4
CHƯƠNG 3 · TỔNG QUAN
Luồng dữ liệu tổng thể của hệ thống
3
XỬ LÝ NGOẠI TUYẾN
Bộ Pháp điển điện tử (C)
Chỉ mục vector Iᵥ
ChromaDB · 68.835 đoạn
256 token, overlap 32
Đồ thị tri thức G
Neo4j
804.322 nút
1.968.621 cạnh
BỘ ĐỊNH TUYẾN 2 GIAI ĐOẠN
Đầu vào: (qₜ , lịch sử H)
Giai đoạn 1 — XGBoost
Phân loại nhanh trên 27 đặc trưng (< 10 ms)
Giai đoạn 2 — LLM Verifier
Chỉ gọi khi Γ = 1 (bất định / mơ hồ / đa chặng)
Chọn 1 trong 4 hành động d*
dᵥ dense · d_g graph · d_h hybrid · d_c clarify
SINH KẾT QUẢ
Truy hồi bằng chứng E
theo tuyến đã chọn
→ LLM sinh câu trả lời aₜ
HOẶC câu hỏi làm rõ cₜ
khi d* = clarify:
không truy hồi, hỏi lại người dùng
Notes: Fig 3.1. Trái→phải: 2 nguồn tri thức ngoại tuyến → router → sinh câu trả lời hoặc hỏi làm rõ.

## Slide 5
CHƯƠNG 3 · ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN
Bốn hành động định tuyến D = {dᵥ, d_g, d_h, d_c}
4
dᵥ
dense_retrieval
Truy hồi dày đặc
Câu trả lời nằm trọn trong MỘT điều → tra top-k đoạn gần nhất trong Iᵥ.
d_g
graph_traversal
Duyệt đồ thị
Cần liên kết nhiều điều cùng văn bản / quan hệ sửa đổi–bãi bỏ → duyệt G.
d_h
hybrid_reasoning
Suy luận lai
Bằng chứng trải trên NHIỀU văn bản → hợp nhất Eᵥ ∪ E_g.
d_c
clarify
Làm rõ
Thiếu ngữ cảnh xác định đối tượng pháp lý → KHÔNG truy hồi, hỏi lại.
Bộ định tuyến ρ: (qₜ, H) → d* quyết định TRƯỚC khi bất kỳ truy hồi nào diễn ra.
Notes: 4 tuyến gắn với bản chất câu hỏi. Nhấn: quyết định TRƯỚC truy hồi.

## Slide 6
CHƯƠNG 3 · PIPELINE
Luồng xử lý của router — cổng Γ quyết định khi nào gọi Giai đoạn 2
5
(qₜ , H)
câu hỏi + lịch sử
HistoryResolver
→ trạng thái r_H
Trích đặc trưng
f , φ_amb , ξ
Giai đoạn 1 · XGBoost
→ (d₁ , s₁)
CỔNG KÍCH HOẠT Γ — chỉ gọi Giai đoạn 2 khi Γ = 1 (một trong bốn điều kiện đúng)
γ_conf
Giai đoạn 1 thiếu chắc chắn
s₁ < τ_conf = 0.50
∨
γ_amb
Câu hỏi mơ hồ cao
φ_amb ≥ τ_force = 0.60
∨
γ_hop
Tín hiệu đa chặng mạnh
ξ ≥ 2 (≥ 2 văn bản/quan hệ)
∨
r_H
Lịch sử hội thoại xung đột
buộc Γ = 1
Γ = 0 → nhận thẳng d₁
Bỏ qua Giai đoạn 2 — nhanh, rẻ (đa số câu hỏi rõ ràng)
Γ = 1 → Giai đoạn 2 (LLM Verifier) kiểm chứng → d*
Xác nhận / đổi tuyến / chuyển sang clarify + sinh chuỗi lập luận
→ Thực thi tuyến d*: truy hồi bằng chứng & sinh câu trả lời — hoặc trả câu hỏi làm rõ (nếu d* = clarify)
Notes: Fig 3.2 — sơ đồ pipeline. Nói kỹ cổng Γ: Giai đoạn 2 chỉ gọi khi 1 trong 4 điều kiện đúng (bất định / mơ hồ / đa chặng / lịch sử xung đột). Γ=0 thì đi đường tắt cho nhanh.

## Slide 7
CHƯƠNG 3 · CƠ SỞ TRI THỨC
Hai nguồn tri thức bổ trợ từ Bộ Pháp điển điện tử
6
CHỈ MỤC VECTOR Iᵥ
68.835
đoạn văn bản được nhúng (ChromaDB)
Chunk 256 token, overlap 32
Embedding: Harrier-OSS-v1-0.6B
Truy hồi top-k = 8
ĐỒ THỊ TRI THỨC PHÁP LUẬT G (Neo4j)
804.322
Nút |V|
1.968.621
Cạnh |E|
4.598
Văn bản
68.570
Điều luật
Quan hệ chính (theo số cạnh)
MENTIONS | 1.033.341 | HAS_CONDITION | 202.298
OBLIGATES | 128.768 | AMENDS (sửa đổi) | 5.944
REGULATES | 75.137 | REPLACES (thay thế) | 4.189
Bất đối xứng quan trọng: quan hệ hiệu lực xuyên văn bản (AMENDS, REPLACES) rất THƯA so với MENTIONS → duyệt đồ thị đáng cho câu giàu quan hệ nhưng tốn kém cho tra cứu đơn → động lực trực tiếp cho định tuyến thích ứng.
Notes: Số liệu KG. AMENDS/REPLACES thưa → lý do cần router thích ứng.

## Slide 8
CHƯƠNG 3 · BỘ DỮ LIỆU
Bộ dữ liệu định tuyến: tách rời không rò rỉ & khoảng cách thực tế
7
PHÂN CHIA (1.500 cặp)
Tập | Dn | Gr | Hy | Σ
Train | 400 | 200 | 200 | 800
Dev | 50 | 25 | 25 | 100
Test | 300 | 150 | 150 | 600
Gán nhãn TẤT ĐỊNH theo cấu trúc bằng chứng:
1 điều → dense
nhiều điều, 1 văn bản → graph
nhiều văn bản → hybrid
+ paraphrase tập test → chống rò rỉ nhãn
+ benchmark mơ hồ 234 câu · hội thoại 160 câu
TÁCH RỜI — KHÔNG RÒ RỈ
0
câu trùng train ∩ test
Kiểm trên article_key · law · canonical_id
Không văn bản/điều nào ở cả hai tập
→ điểm định tuyến là held-out thật
KHOẢNG CÁCH THỰC TẾ
100% câu có số hiệu văn bản (dữ liệu sinh tự động) — người dùng thực không hỏi vậy.
Ba lớp bọc lót:
Tìm theo nghĩa (Dense) cho câu dân dã
Bơm thêm câu dân dã khi huấn luyện
Hỏi lại khi câu quá mơ hồ
Hướng: benchmark do người soạn.
Notes: Dataset gộp: (1) chia + gán nhãn tất định + paraphrase; (2) tách rời không rò rỉ (điểm mạnh); (3) khoảng cách thực tế + 3 lớp bọc lót. Nếu cô mở file train/test, đây là slide quay lại.

## Slide 9
CHƯƠNG 3 · ĐẶC TRƯNG
Véc-tơ 27 chiều — nhận biết suy luận, chi phí thấp, diễn giải được
8
4 nhóm đặc trưng tường minh f ∈ ℝ²⁷
Bề mặt câu hỏi
độ dài, số thực thể pháp lý nhận dạng
Chỉ báo suy luận quan hệ
từ khoá so sánh, thủ tục, điều kiện, ngoại lệ
Tín hiệu đa chặng ξ ∈ {0,1,2}
0 đơn chặng · 1 có thể đa chặng · 2 mạnh
Điểm mơ hồ φ_amb ∈ [0,1]
đại từ chưa giải quyết + trạng thái lịch sử r_H
Tầm quan trọng đặc trưng (XGBoost)
Chart: 
| Số văn bản viện dẫn | Độ dài câu hỏi | Tín hiệu xuyên văn bản | Số lần viện dẫn điều
Importance | 0.3225 | 0.2131 | 0.0945 | 0.0917
Quyết định do đặc trưng CẤU TRÚC chi phối — không phải dấu hiệu từ vựng giả tạo → bền vững sau paraphrase.
Notes: 27 = 16 lexical + 11 complexity. Feature tường minh: diễn giải + rẻ. Importance chứng minh học cấu trúc.

## Slide 10
CHƯƠNG 3 · BỘ ĐỊNH TUYẾN
Giai đoạn 1 rẻ cho mọi câu — Giai đoạn 2 đắt, gọi có chọn lọc
9
GIAI ĐOẠN 1 — XGBoost
27 đặc trưng → (d₁, s₁)
≈ 8.9 ms trên CPU (vs PhoBERT 53.3 ms GPU)
Xử lý phần lớn lưu lượng, diễn giải được
GIAI ĐOẠN 2 — LLM Verifier (Qwen3-32B)
Xác nhận / đổi tuyến / chuyển sang clarify
Sinh chuỗi lập luận (Chain-of-Thought)
≈ 4.017 ms/lượt — đắt hơn Giai đoạn 1 ~119×
KHI NÀO GỌI GIAI ĐOẠN 2?
Γ = γ_conf ∨ γ_amb ∨ γ_hop ∨ (lịch sử xung đột)
γ_conf độ tin cậy thấp: s₁ < 0.50
γ_amb mơ hồ cao: φ_amb ≥ 0.60
γ_hop đa chặng mạnh: ξ ≥ 2
r_H lịch sử hội thoại xung đột
Γ = 0 → nhận thẳng d₁ (bỏ qua Stage 2). Ngưỡng τ chỉnh được, không cần biên dịch lại.
Notes: Trọng tâm. Nói rõ 4 điều kiện Γ. Stage 2 đắt 119× nên chỉ gọi khi cần — đúng tinh thần latency-aware.

## Slide 11
CHƯƠNG 3 · XỬ LÝ MƠ HỒ
Giải quyết tham chiếu dựa trên lịch sử hội thoại
10
HistoryResolver — thành phần TẤT ĐỊNH trả về trạng thái r_H:
resolved
Tham chiếu đã xác định rõ
→ truy hồi bình thường
no_history
Có tham chiếu nhưng H rỗng
→ làm rõ
irrelevant_history
H không liên quan
→ làm rõ
conflicting_history
H nhắc nhiều đối tượng
→ BUỘC Γ = 1
not_needed
Không có tham chiếu
→ theo tuyến thường
VÍ DỤ
“Văn bản đó còn hiệu lực không?”
H rỗng → no_history
⇒ clarify (hỏi lại)
H có “NĐ 100/2019” → resolved
⇒ graph_traversal
Notes: Cùng câu hỏi, tuyến khác nhau tuỳ lịch sử. conflicting_history buộc gọi Stage 2. Đóng góp 3.

## Slide 12
CHƯƠNG 3 · TRIỂN KHAI
Kiến trúc triển khai theo tầng dịch vụ
11
TẦNG GIAO DIỆN
Next.js / React
Người dùng nhập câu hỏi, hiển thị tuyến & nguồn
TẦNG DỊCH VỤ
FastAPI
Điều phối: NER → đặc trưng → router 2 giai đoạn → sinh câu trả lời
TẦNG TRI THỨC / MÔ HÌNH
ChromaDB · Neo4j · vLLM (Qwen3-32B-AWQ)
Iᵥ, G, và LLM cho Giai đoạn 2 + sinh câu trả lời
NER: ner-vietnamese-electra-base Embedding: Harrier-OSS-v1-0.6B vLLM phục vụ chung cho Stage 2 + sinh câu trả lời
Notes: Fig 3.4. 3 tầng. vLLM dùng chung Qwen3-32B cho Stage 2 và sinh câu trả lời.

## Slide 13
CHƯƠNG 4 · PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT
Vì sao Giai đoạn 2 có thể vượt cả Oracle
12
Phân rã lỗi đầu cuối
1 − F1 ≈ Err_route + Err_retrieve + Err_gen
Oracle dùng nhãn hoàn hảo → Err_route = 0, nhưng vẫn giữ nguyên Err_gen.
Nếu Giai đoạn 2 chỉ sửa tuyến → không thể vượt Oracle.
Thực nghiệm cho thấy VƯỢT Oracle → Giai đoạn 2 còn giảm Err_gen (bước suy luận tường minh).
PHÁT HIỆN CỐT LÕI
Giai đoạn 2 = một bước Chain-of-Thought
Khi mô hình ngôn ngữ phân tích ý định câu hỏi và ràng buộc pháp lý trước khi quyết định tuyến, chuỗi lập luận đó làm bước sinh câu trả lời chính xác hơn — không chỉ chọn đúng đường.
→ Được xác nhận bằng thực nghiệm ở RQ1 (slide sau).
Notes: Điểm nhấn lý thuyết: nếu Stage 2 chỉ sửa tuyến thì không vượt được Oracle. Vượt Oracle = bằng chứng Stage 2 cải thiện cả bước sinh câu trả lời.

## Slide 14
CHƯƠNG 5 · RQ1
Kết quả đầu cuối — hệ 2 giai đoạn vượt cả Oracle
13
Chart: Answer F1 · benchmark 600 câu
| Pure Vector | Pure Hybrid | Pure Graph | Hai giai đoạn | Oracle | Single-stage
Answer F1 | 0.663 | 0.66 | 0.633 | 0.636 | 0.564 | 0.474
Δ vượt Oracle
+0.072
0.636 vs Oracle 0.564. Cùng hạ tầng truy hồi → khác biệt chỉ do suy luận của Giai đoạn 2.
Δ vs Single-stage
+0.162
0.636 vs 0.474. Chung một Giai đoạn 1 → chênh lệch do cơ chế kiểm chứng của Giai đoạn 2.
Pure Vector (0.663) mạnh nhất cho tra cứu trực tiếp — giá trị router là xử lý ĐÚNG câu giàu quan hệ & vượt Oracle nhờ Giai đoạn 2.
Notes: Slide đinh. Nhấn +0.072 vượt Oracle và +0.162 vs single-stage. Chủ động thừa nhận Pure Vector cao nhất.

## Slide 15
CHƯƠNG 5 · RQ2
Độ chính xác định tuyến trên tập đã paraphrase
14
Chart: Macro-F1 các bộ định tuyến
| Majority | Keyword Rule | Simple 3-Rule | LogReg | Random Forest | XGBoost (GĐ1)
Macro-F1 | 0.222 | 0.298 | 0.67 | 0.982 | 0.99 | 0.995
XGBoost Macro-F1
0.995
Giữ độ chính xác cao SAU KHI paraphrase → học tín hiệu cấu trúc, không ghi nhớ khuôn mẫu.
Chi phí suy luận
XGBoost: ≈ 8.9 ms (CPU)
PhoBERT: ≈ 53.3 ms (GPU)
→ phù hợp làm cổng định tuyến thời gian thực.
Notes: Học máy vượt heuristic; 0.995 sau paraphrase = chống data leakage; rẻ hơn PhoBERT ~6 lần.

## Slide 16
CHƯƠNG 5 · RQ3
Xử lý mơ hồ — làm rõ với precision tuyệt đối
15
Chart: Clarify F1 · benchmark mơ hồ 234 câu
| Chỉ Giai đoạn 1 | Giai đoạn 1+2 | Chính sách đầy đủ
Clarify F1 | 0 | 0.684 | 0.84
Precision = 1.000 xuyên suốt — không bao giờ làm gián đoạn một câu hỏi vốn trả lời được. Rất quan trọng trong pháp luật.
Recall theo loại mơ hồ
Tham chiếu đại từ | 1.000
Thiếu ngữ cảnh | 1.000
Thiếu thực thể | 0.000
Đa cách hiểu | 0.000
Chuyển giao sang hội thoại
Clarify F1: 0.545 → 0.862
Giải quyết lịch sử: 0.850
(kiểm thử hội thoại 160 câu)
Notes: Stage 1 không làm rõ (không có nhãn clarify) → clarify phát sinh từ Stage 2. Mơ hồ ngữ nghĩa còn là thách thức → future work.

## Slide 17
CHƯƠNG 5 · RQ4 & RQ5
Khảo sát ngưỡng & đánh đổi chi phí – chất lượng
16
RQ4 — Khảo sát ngưỡng
τ_conf 0.50→0.99: Acc giữ 0.7529, tỉ lệ S2 tăng 0.23→0.60 → τ_conf là “núm” chi phí, không đổi độ chính xác.
τ_clar 0.50→0.95: Acc 0.684→0.845 → ngưỡng làm rõ nghiêm ngặt hơn tránh gián đoạn câu trả lời được.
→ Hai mục tiêu cần hiệu chỉnh đồng thời.
RQ5 — Chi phí – chất lượng
Stage 2: ≈ 4.017 ms/lượt
Stage 1: ≈ 33.7 ms/lượt → chênh ~119 lần
Luôn gọi Stage 2 là bất khả thi.
Gọi CÓ CHỌN LỌC (79.3%) là thiết kế thực dụng — chi phí phụ được đền bù bằng +0.072 F1 vượt Oracle, điều chỉnh qua τ_conf.
Single-stage nhanh hơn không đáng kể nhưng mất +0.162 F1.
Notes: τ_conf điều khiển chi phí; τ_clar điều khiển độ chính xác. Stage 2 đắt 119× → gọi chọn lọc; đánh đổi có lợi.

## Slide 18
CHƯƠNG 6 · KẾT LUẬN
Kết quả đạt được & hạn chế — hướng phát triển
17
ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
✓
Router 2 giai đoạn reasoning- & latency-aware — XGBoost xử lý phần lớn + LLM Verifier chọn lọc.
✓
Phát hiện cốt lõi: vượt Oracle +0.072 — Giai đoạn 2 là bước suy luận tường minh.
✓
Định tuyến chính xác & bền vững — XGBoost Macro-F1 0.995 sau paraphrase.
✓
Làm rõ an toàn, precision = 1.000 — Clarify F1 0→0.684→0.840; hội thoại 0.862.
HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Nhãn suy ra từ cấu trúc, benchmark còn sinh máy → hướng: benchmark do người soạn.
Stage 1 chưa có lớp clarify riêng → phụ thuộc φ_amb + Stage 2.
AMENDS/REPLACES thưa, mới phủ câu lai tường minh → làm giàu quan hệ.
Lệch định danh Iᵥ ↔ G làm Hit@k hybrid bị đánh giá thấp → chuẩn hoá canonical ID + cross-encoder.
Hướng: thác nước 3 mức XGBoost→PhoBERT→LLM để giảm tỉ lệ gọi Stage 2.
Notes: Gộp kết luận + hạn chế. Nhấn phát hiện Oracle. Mỗi hạn chế có hướng khắc phục — phần cô hay hỏi.

## Slide 19
Cảm ơn Hội đồng đã lắng nghe
Rất mong nhận được các câu hỏi và góp ý.
Sẵn sàng DEMO trực tiếp
python scripts/demo_conversation_routing.py --config configs/config.yaml
→ minh hoạ 4 tuyến; cùng câu “văn bản đó” cho ra clarify (H rỗng) hoặc graph (H có văn bản).
Nguyễn Đình Thành · 20225670 GVHD: TS. Phạm Văn Hải
18
Notes: Kết thúc & mời hội đồng đặt câu hỏi. Chủ động đề nghị demo.